## Slide 1
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса Институт информатики, инноваций и бизнес систем Кафедра информационных систем и компьютерных технологий
Предмет:
«Телекоммуникационные технологии»
Руководитель: Сачко Максим Анатольевич, ст. преподаватель

## Slide 2
Тема 1
Стеки сетевых протоколов

## Slide 3: Содержание:
1) Уровни модели OSI
2) Инкапсуляция и обработка пакетов
3) Стек протоколов TCP/IP
4) Протокол IP и функции этого протокола.
5) Протокол UDP
6) Вопросы для самопроверки
7) Рекомендуемая литература

## Slide 4
<number>
1.1 Семиуровневая модель OSI
Модель OSI (Open System Interconnect Reference Model, Эталонная модель взаимодействия открытых систем) представляет собой универсальный стандарт на взаимодействие двух систем (компьютеров) через вычислительную сеть.
1 Уровни модели OSI

## Slide 5
<number>
Каждый уровень определяется сервисом, который он предоставляет вышестоящему уровню, и протоколом - набором правил и форматов данных для взаимодействия между собой объектов одного уровня, работающих на разных компьютерах/

## Slide 6
<number>
Модель построена так, что объекты одного уровня двух взаимодействующих компьютеров сообщаются непосредственно друг с другом с помощью соответствующих протоколов, не зная, какие уровни лежат под ними и какие функции они выполняют.

## Slide 7
<number>
Задача объектов - предоставить через стандартизованный интерфейс определенный сервис вышестоящему уровню, воспользовавшись, если нужно, сервисом, который предоставляет данному объекту нижележащий уровень.

## Slide 8
<number>
Через стандартизованный интерфейс процесс-отправитель передает данные нижнему уровню, который предоставляет процессу сервис по пересылке данных, а процесс-получатель через такой же стандартизованный интерфейс получает эти данные от нижнего уровня.

## Slide 9
<number>
При этом ни один из процессов не знает и не имеет необходимости знать, как именно осуществляет передачу данных протокол нижнего уровня, сколько еще уровней находится под ним, какова физическая среда передачи данных и каким путем они движутся.

## Slide 10
<number>
Эти процессы, с другой стороны, могут находиться не на самом верхнем уровне модели.
При этом сущность этих данных и их интерпретация для рассматриваемых процессов совершенно не важны.

## Slide 11
<number>
Уровень приложения (Application) - интерфейс с прикладными процессами.
Уровень представления (Presentation) - согласование представления (форматов, кодировок) данных прикладных процессов.
Сеансовый уровень (Session) - установление, поддержка и закрытие логического сеанса связи между удаленными процессами.

## Slide 12
Транспортный уровень (Transport) - обеспечение безошибочного сквозного обмена потоками данных между процессами во время сеанса.
Сетевой уровень (Network) - фрагментация и сборка передаваемых транспортным уровнем данных, маршрутизация и продвижение их по сети от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю.

## Slide 13
<number>
Канальный уровень (Data Link) - управление каналом передачи данных, управление доступом к среде передачи, передача данных по каналу, обнаружение ошибок в канале и их коррекция.
Физический уровень (Physical) - физический интерфейс с каналом передачи данных, представление данных в виде физических сигналов и их кодирование (модуляция).

## Slide 14
<number>
2. Инкапсуляция и обработка пакетов.
При продвижении пакета данных по уровням сверху вниз каждый новый уровень добавляет к пакету свою служебную информацию в виде заголовка и, возможно, трейлера. Эта операция называется инкапсуляцией данных верхнего уровня в пакете нижнего уровня. Служебная информация предназначается для объекта того же уровня на удаленном компьютере, ее формат и интерпретация определяются протоколом данного уровня.

## Slide 15
<number>
Модель OSI предложена достаточно давно, однако протоколы, на ней основанные, используются редко, во-первых, в силу своей не всегда оправданной сложности, во-вторых , из-за существования хотя и не соответствующих строго модели OSI, но уже хорошо зарекомендовавших себя стеков протоколов (например, TCP/IP).

## Slide 16
<number>
3. Стек протоколов TCP/IP TCP/IP
– это собирательное название для набора (стека) сетевых протоколов разных уровней, используемых в Интернет.

## Slide 17
<number>
Особенности TCP/IP:
- открытые стандарты протоколов, разрабатываемые независимо от программного и аппаратного обеспечения;
независимость от физической среды передачи;
- система уникальной адресации;
стандартизованные протоколы высокого уровня для распространенных пользовательских сервисов.

## Slide 18
<number>
Стек протоколов TCP/IP делится на 4 уровня:
- прикладной (application);
- транспортный (transport);
- межсетевой (internet);
- уровень доступа к среде передачи (network access).

## Slide 19
<number>
Уровень приложений
Приложения, работающие со стеком TCP/IP, могут также выполнять функции уровней представления и частично сеансового модели OSI; например, преобразование данных к внешнему представлению, группировка данных для передачи и т.п.
Распространенными примерами приложений являются программы telnet, ftp, HTTP-серверы и клиенты (WWW-броузеры), программы работы с электронной почтой.

## Slide 20
<number>
Транспортный уровень
Протоколы транспортного уровня обеспечивают прозрачную (сквозную) доставку данных (end-to-end delivery service) между двумя прикладными процессами.

## Slide 21
<number>
  Процесс, получающий или отправляющий данные с помощью транспортного уровня, идентифицируется на этом уровне номером, который называется номером порта.

## Slide 22
<number>
На транспортном уровне работают два основных протокола:
UDP и TCP.
TCP (Transmission Control Protocol - протокол контроля передачи) - надежный протокол с установлением соединения.

## Slide 23
<number>
4. Протокол UDP
UDP (User Datagram Protocol, протокол пользовательских дейтаграмм) фактически не выполняет каких-либо особых функций дополнительно к функциям межсетевого уровня

## Slide 24
<number>
Протокол UDP используется
либо при пересылке коротких сообщений, когда накладные расходы на установление сеанса и проверку успешной доставки данных оказываются выше расходов на повторную (в случае неудачи) пересылку сообщения,
либо в том случае, когда сама организация процесса-приложения обеспечивает установление соединения и проверку доставки пакетов (например, NFS).

## Slide 25
<number>
Значения полей:
Source Port - номер порта процесса-отправителя.
Destination Port - номер порта процесса-получателя.
Length - длина UDP-пакета вместе с заголовком в октетах.
Checksum - контрольная сумма. Контрольная сумма вычисляется таким же образом, как и в TCP-заголовке (см. п. 3.2); если UDP-пакет имеет нечетную длину, то при вычислении контрольной суммы к нему добавляется нулевой октет.

## Slide 26
<number>
Протокол UDP не имеет никаких средств подтверждения безошибочного приема данных или сообщения об ошибке, не обеспечивает приход сообщений в порядке отправки, не производит предварительного установления сеанса связи между прикладными процессами, поэтому он является ненадежным протоколом без установления соединения.

## Slide 27: Межсетевой уровень и протокол IP
- Протокол IP доставляет блоки данных, называемых дейтаграммами, от одного IP-адреса к другому. IP-адрес является уикальным 32-битным идентификатором компьютера (точнее, его сетевого интерфейса).

## Slide 28
Данные для дейтаграммы передаются IP-модулю транспортным уровнем. IP-модуль предваряет эти данные заголовком, содержащим IP-адреса отправителя и получателя и другую служебную информацию, и сформированная таким образом дейтаграмма передается на уровень доступа к среде передачи (например, одному из физических интерфейсов) для отправки по каналу передачи данных.

## Slide 29
Модуль IP может отправить компьютеру-источнику этой дейтаграммы уведомление об ошибке; такие уведомления отправляются с помощью протокола ICMP, являющегося неотъемлемой частью модуля.

## Slide 30: Вопросы для самопроверки:
1. Опишите функции слоев стека TCP/IP и их взаимосвязь.
2. Что такое маска сети?
3. В чем состоит сущность процесса IP-маршрутизации?
4. Каковы задачи протокола IP? TCP? В чем их отличие друг от друга?
5. Каковы недостатки протокола IP? Подходы к их решению.
6. Каковы недостатки протокола TCP? Подходы к их решению.
7. Как приложение взаимодействует со стеком TCP/IP?

## Slide 31: Рекомендуемая литература:
Мамаев М.А. Телекоммуникационные технологии (Сети TCP/IP). – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2005.
Леинванд А., Пински Б. Конфигурирование маршрутизаторов Cisco. 3-е издание. – М.: "Вильямс", 2007.
Мамаев М., Петренко С. Технологии защиты информации в Интернете. Специальный справочник. – СПб: "Питер", 2005.
Doyle J. "Routing TCP/IP. Volume I" – Cisco Press, 2005.

## Slide 32
Использование материалов презентации
Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.
Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.