## Slide 1
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса Институт информатики, инноваций и бизнес систем Кафедра информационных систем и компьютерных технологий
Предмет:
«Телекоммуникационные технологии»
Руководитель: Сачко Максим Анатольевич, ст. преподаватель

## Slide 2
Тема 7
Протокол BGP

## Slide 3
Содержание:
Задача внешней маршрутизации.
Внутренний BGP, маршрутные серверы и атрибут NEXT_HOP.
Атрибуты пути (Path Attributes).
Обработка маршрутной информации (Decision Process) и маршрутные политики.
Реализация BGP.

## Slide 4
<number>
Задача внешней маршрутизации.
– построение маршрутов между сетями, принадлежащими разным автономным системам.

## Slide 5
<number>
Внутреннее строение автономных систем скрыто, известны только адреса IP-сетей, составляющих АС.

## Slide 6
<number>
2. Внутренний BGP, маршрутные серверы и атрибут NEXT_HOP.
BGP-маршрутизаторы, находящиеся в одной АС, также должны обмениваться между собой маршрутной информацией. Это необходимо для согласованного отбора внешних маршрутов в соответствии с политикой данной АС и для передачи транзитных маршрутов через автономную систему.

## Slide 7
<number>
Такой обмен производится также по протоколу BGP, который в этом случае часто называется IBGP (Internal BGP), (соответственно, протокол обмена маршрутами между маршрутзаторами разных АС обозначается EBGP –External BGP).

## Slide 8
<number>
Таким образом, участникам группы нет необходимости устанавливать BGP-соединения попарно; вместо этого каждый участник устанавливает одно соединение с сервером. из различных АС.

## Slide 9
<number>
Группой маршрутизаторов могут быть, например, все BGP-маршрутизаторы данной АС, однако маршрутные серверы могут применяться для уменьшения числа соединений также и на внешних BGP-соединениях – в случае, когда в одной физической сети находится много BGP-маршрутизаторов из различных АС.

## Slide 10
<number>
Точка обмена трафиком (Internet Exchange Point)
A-E – пограничные BGP-маршрутизаторы, АС1-АС5 – сети автономных систем, RS – сервер маршрутной информации.

## Slide 11
Исключение маршрутного сервера из маршрута производится путем установки значения атрибута NEXT_HOP: анонсируя маршруты в сеть АС1, сервер RS указывает NEXT_HOP=A. Таким образом, маршрутизатор (например, Е), получивший и принявший к использованию такой маршрут, будет пересылать данные, предназначенные для АС1, непосредственно маршрутизатору А.

## Slide 12
<number>
3. Атрибуты пути (Path Attributes).
3.1. ORIGIN
ORIGIN (тип 1) – обязательный атрибут, указывающий источник информации о маршруте:
0 – IGP (информация о достижимости сети получена от протокола внутренней маршрутизации или введена администратором),

## Slide 13
<number>
1 – EGP (информация о достижимости сети импортирована из устаревшего протокола EGP),
2 – INCOMPLETE (информация получена другим образом, например, RIP->OSPF->BGP или BGP->OSPF->BGP).

## Slide 14
<number>
Атрибут ORIGIN вставляется маршрутизатором, который генерирует информацию о маршруте, и при последующем анонсировании маршрута другими маршрутизаторами не изменяется. Атрибут фактически определяет надежность источника информации о маршруте (наиболее надежный ORIGIN=0).

## Slide 15
<number>
3.2. AS_PATH.
AS_PATH (тип 2) – обязательный атрибут, содержащий список автономных систем, через которые должна пройти дейтаграмма на пути в указанную в маршруте сеть. AS_PATH представляет собой чередование сегментов двух типов: AS_SEQUENCE – упорядоченный список АС, и AS_SET – множество АС

## Slide 16
<number>
3.3. NEXT_HOP.
NEXT_HOP (тип 3) – обязательный атрибут, указывающий адрес следующего BGP-маршрутизатора на пути в заявленную сеть (см. обсуждение в п. 7.2); может совпадать или не совпадать с адресом BGP-узла, анонсирующего маршрут.

## Slide 17
<number>
3.4. MULTI_EXIT_DISC.
MULTI_EXIT_DISC (тип 4) – необязательный атрибут, представляющий собой приоритет использования объявляющего маршрутизатора для достижения через него анонсируемой сети, то есть фактически это метрика маршрута с точки зрения анонсирующего маршрут BGP-узла.

## Slide 18
<number>
3.5. LOCAL_PREF.
LOCAL_PREF (тип 5) – необязательный атрибут, устанавливающий для данной АС приоритет данного маршрута среди всех маршрутов к заявленной сети, известных внутри АС.

## Slide 19
<number>
3.6. Атрибуты агрегирования.
ATOMIC_AGGREGATE (тип 6) и AGGREGATOR (тип 7) – необязательные атрибуты, связанные с операциями агрегирования (объединения) нескольких маршрутов в один. Для более детального ознакомления с ними отсылаем читателей к документу RFC-1771.

## Slide 20
<number>
4. Обработка маршрутной информации (Decision Process) и маршрутные политики.
4.1. Decision Process.

## Slide 21
<number>
Обработка маршрутной информации модулем BGP

## Slide 22
<number>
Конфликты маршрутных политик

## Slide 23
<number>
регулярное выражение для значения AS_PATH (частные случаи: номер конечной АС маршрута, АС соседа, от которого получен маршрут);
адрес сети, в которую ведет маршрут;
адрес соседа, приславшего информацию о маршруте;
происхождение маршрута (атрибут ORIGIN).
Отбор маршрутов из базы Adj-RIBsIn

## Slide 24
<number>
не принимать маршрут – удалить из Adj-RIBsIn (фильтрация);
установить административный вес маршрута;
установить значение атрибута LOCAL_PREF;
установить маршрут в качестве маршрута по умолчанию.
Политика к удовлетворяющему критерию

## Slide 25
<number>
регулярное выражение для значения AS_PATH (частные случаи: номер конечной АС маршрута, АС соседа, от которого получен маршрут);
адрес сети, в которую ведет маршрут;
адрес соседа, которому этот маршрут объявляется;
происхождение маршрута (атрибут ORIGIN).
Отбор маршрутов в базу Adj-RIBsOut

## Slide 26
<number>
не объявлять маршрут (фильтрация);
MULTI_EXIT_DISC: не устанавливать, установить указанное значение, взять в качестве значения метрику маршрута из IGP;
произвести агрегирование сетей в общий префикс;
модифицировать AS_PATH указанным образом;
заменить маршрут на default.
Политика к удовлетворяющему критерию

## Slide 27
<number>
Пара BGP-соседей устанавливает между собой соединение по протоколу TCP, порт 179. Соседи, принадлежащие разным АС, должны быть доступны друг другу непосредственно; для соседей из одной АС такого ограничения нет, поскольку протокол внутренней маршрутизации обеспечит наличие всех необходимых маршрутов между узлами одной автономной системы.
5. Реализация BGP

## Slide 28
<number>
OPEN – посылается после установления TCP-соединения. Ответом на OPEN является сообщение KEEPALIVE, если вторая сторона согласна стать BGP-соседом; иначе посылается сообщение NOTIFICATION с кодом, поясняющим причину отказа, и соединение разрывается.
KEEPALIVE – сообщение предназначено для подтверждения согласия установить соседские отношения, а также для мониторинга активности открытого соединения: для этого BGP-соседи обмениваются KEEPALIVE-сообщениями через определенные интервалы времени.
Типы BGP-сообщений

## Slide 29
<number>
UPDATE – сообщение предназначено для анонсирования и отзыва маршрутов. После установления соединения с помощью сообщений UPDATE пересылаются все маршруты, которые маршрутизатор хочет объявить соседу (full update), после чего пересылаются только данные о добавленных или удаленных маршрутах по мере их появления (partial update).
Типы BGP-сообщений

## Slide 30
<number>
NOTIFICATION – сообщение этого типа используется для информирования соседа о причине закрытия соединения. После отправления этого сообщения BGP-соединение закрывается.
Типы BGP-сообщений

## Slide 31
<number>
16 октетов - маркер: в сообщении OPEN всегда, и при раб㔾Ґе без аутентификации - в других собщениях, заполнен единицами. Иначе содержит аутентификационную информацию. Сопутствующая функция маркера - повышение надежности выделения границы сообщения в потоке данных.
2 октета - длина сообщения в октетах, включая заголовок.
1 октет - тип сообщения
Формат BGP-сообщения

## Slide 32: Вопросы для самопроверки:
Назовите тип протокола маршрутизации BGP?
Как называется связующая сеть BGP-системы не принадлежит ни к одной автономной системе?
С помощью чего соединяются автономные BGP-системы?
Что такое тупиковая автономная система протокола BGP?
Что такое многопортовая автономная система протокола BGP?
В чем состоят положительные и отрицательные особенности протокола BGP?

## Slide 33: Рекомендуемая литература:
Мамаев М.А. Телекоммуникационные технологии (Сети TCP/IP). – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2004.
Леинванд А., Пински Б. Конфигурирование маршрутизаторов Cisco. 3-е издание. – М.: "Вильямс", 2007.
Мамаев М., Петренко С. Технологии защиты информации в Интернете. Специальный справочник. – СПб: "Питер", 2005.
Хелеби С., Мак-Ферсон Д. Принципы маршрутизации в Internet, 3-е издание. – М.: "Вильямс", 2008.

## Slide 34
Использование материалов презентации
Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.
Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.