## Slide 1
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса Институт информатики, инноваций и бизнес систем Кафедра информационных систем и компьютерных технологий
Предмет:
«Телекоммуникационные технологии»
Руководитель: Сачко Максим Анатольевич, ст. преподаватель

## Slide 2
Тема 4
Протокол RIP

## Slide 3
Содержание:
Алгоритм построения таблицы маршрутов.
Особые случаи.
Реализация протокола RIP.

## Slide 4
<number>
Протокол RIP является дистанционно-векторным протоколом внутренней маршрутизации. Процесс работы протокола состоит в рассылке, получении и обработке векторов расстояний до IP-сетей, находящихся в области действия протокола.

## Slide 5
<number>
Результатом работы протокола на конкретном маршрутизаторе является таблица, где для каждой сети данной RIP-системы указано расстояние до этой сети (в хопах) и адрес следующего маршрутизатора.

## Slide 6
<number>
1. Алгоритм построения таблицы маршрутов
А=2à ƒ
Это означает, что расстояние от данного маршрутизатора до сети А равно 2, а дейтаграммы, следующие в сеть А, надо пересылать маршрутизатору ƒ.

## Slide 7
<number>
Вектором расстояний называется набор пар ("Сеть", "Расстояние до этой сети"), извлеченный из таблицы маршрутов.
Это элементом вектора расстояний.

## Slide 8
<number>
Каждый маршрутизатор, на котором запущен модуль RIP, периодически широковещательно распространяет свой вектор расстояний. Вектор распространяется через все интерфейсы маршрутизатора, подключенные к сетям, входящим в RIP-систему.
Каждый маршрутизатор также периодически получает векторы расстояний от других маршрутизаторов.

## Slide 9
<number>
Пример построения таблицы маршрутов
Здесь  , ‚ , ƒ , „ - маршрутизаторы, A, B, C, D, E - сети. Хосты в сетях не показаны за ненадобностью. Мы будем следить за формированием таблицы маршрутов в узле .

## Slide 10
<number>
В начальный момент времени (например, после подачи питания на маршрутизаторы) таблица маршрутов в узле  выглядит следующим образом (т.к. узел  знает только о тех сетях, к которым подключен непосредственно):
A=1à 
B=1à 
Следовательно, узел  рассылает в сети А и В вектор расстояний (А=1,В=1).

## Slide 11
<number>
Поскольку сети C и D вовсе не фигурируют в его таблице маршрутов, они туда вносятся. В узле  имеем:
A=1à 
B=1à 
C=2à ‚
D=2à ‚

## Slide 12
Сеть Е в таблице узла  отсутствует:
A=1à 
B=1à 
C=2à ‚
D=2à ‚
Е=3à ‚

## Slide 13
<number>
Итоговая таблица маршрутов маршрутизатора  :
A=1à 
B=1à 
C=2à ‚
D=2à ‚
Е=2à ƒ.

## Slide 14
<number>
Изменение состояния RIP-системы
Выясним, что происходит в случае, когда состояние системы неожиданно изменяется, например, маршрутизатор  отключается от сети А.

## Slide 15
<number>
A=16à 
B=1à 
C=16à ‚
D=16à ‚
Е=2à ƒ
Вектор расстояний, построенный на основании этой таблицы, рассылается в сеть В, чтобы маршрутизаторы, направлявшие свои данные через  в ставшие недоступными сети, если таковые маршрутизаторы существуют, соответственно изменили свои маршрутные таблицы.

## Slide 16
<number>
В узле ƒ имелась следующая таблица маршрутов:
A=2à ‚
B=1à ƒ
C=1à ƒ
D=2à „
Е=1à ƒ

## Slide 17
<number>
A=3à ƒ
B=1à 
C=2à ƒ
D=3à ƒ
Е=2à ƒ
Таким образом, узел  построил маршруты в обход поврежденного участка и восстановил достижимость всех сетей.

## Slide 18
<number>
2. Особые случаи:
Зацикливание
2. Счет до бесконечности

## Slide 19
<number>
Изменение состояния RIP-системы

## Slide 20
<number>
ƒ отправлял дейтаграммы в сеть А через  , то есть таблица в узле ƒ имела вид:
A=2à 
B=1à ƒ
C=1à ƒ
D=2à „
Е=1à ƒ
После отсоединения  от сети А узел ƒ получает от  вектор (A=16,B=1,C=16,D=16,E=2). Проанализировав этот вектор, ƒ делает вывод, что все указанные в нем расстояния больше значений, содержащихся в его маршрутной таблице, на основании чего этот вектор узлом ƒ игнорируется.

## Slide 21
<number>
A=3à ƒ
B=1à 
C=2à ƒ
D=3à ƒ
Е=2à ƒ
Очевидно, после этого содержимое таблиц узлов  и ƒ стабилизируется.

## Slide 22
<number>
Счет до бесконечности

## Slide 23
<number>
Первоначально сеть А была подсоединена к узлу‚ но в какой-то момент времени произошла авария и сеть А оказалась изолированной.
До момента аварии маршрутизаторы имели следующие записи относительно сети А:
Узел ‚ А=1à ‚
Узел ƒ А=2à ‚
Узел „ А=2à ‚
Немедленно после аварии запись в таблице маршрутов узла А изменяется на А=16à ‚ , это говорит о том, что сеть А недостижима, а точнее, что сеть А через узел ‚ недостижима.

## Slide 24
<number>
Вектор расстояний, рассылаемый из ‚ , с элементом A=16 достигает узла ƒ , но по какой-то причине задерживается на пути в „ . Согласно дополнениям к алгоритму рассылки векторов расстояний, приведенным в предыдущем пункте, узел ƒ вносит в свою таблицу запись А=16à ‚ и рассылает вектор с элементом А=16.

## Slide 25
<number>
В этот момент узел „ , до которого сообщение от узла ‚ о недостижимости сети А еще не дошло, рассылает в сети Е свой вектор с элементом А=2.

## Slide 26
<number>
Узел ‚ , руководствуясь теми же соображениями, что и узел ƒ ранее, модифицирует свою таблицу: А=4à ƒ .

## Slide 27
Узел ƒ получает этот вектор, прибавляет к расстоянию 1 и замечает, что оно меньше записанного в таблице (бесконечность), следовательно, в таблице маршрутов узла ƒ появляется запись А=3à „ . Вектор расстояний с элементом А=3 рассылается узлом ƒ в сети С и достигает узла ‚ .

## Slide 28
Примерно в это время узел „ получает наконец-то вектор А=16, отправленный после аварии узлом ‚ , но вслед за этим из узла ‚ приходит вектор А=4, который узел ‚ рассылает в сети D. Поскольку „ отправляет дейтаграммы в сеть А через ‚ , он обязан реагировать на любые объявления узлом ‚ расстояния до сети А. Поэтому в таблице узла „ появляется А=5à ‚ .

## Slide 29
3. Реализация протокола RIP.
Существуют две версии протокола RIP: RIP-1 и RIP-2. Версия 2 имеет некоторые усовершенствования, как то: возможность маршрутизации сетей по модели CIDR (кроме адреса сети передается и маска), поддержка мультикастинга, возможность использования аутентификации RIP-сообщений и др.

## Slide 30
Типы и формат сообщений
В протоколе RIP имеются два типа сообщений, которыми обмениваются маршрутизаторы:
ответ (response) - рассылка вектора расстояний;
запрос (request) - маршрутизатор (например, после своей загрузки) запрашивает у соседей их маршрутные таблицы или данные об определенном маршруте.
Обмен сообщениями происходит по порту 520 UDP.

## Slide 31
Формат сообщений обоих типов одинаков:

## Slide 32
Поле "Command" определяет тип сообщения: 1 - request, 2 - response; поле "Version" - версию протокола (1 или 2).
Поле "Address Family Identifier" содержит значение 2, которое обозначает семейство адресов IP; другие значения не определены. Поля "IP address" и "Metric" содержат адрес сети и расстояние до нее.

## Slide 33
При получении сообщения типа "ответ" для каждого содержащегося в нем элемента вектора расстояний модуль RIP выполняет следующие действия:
проверяет корректность адреса сети и маски, указанных в сообщении;
проверяет, не превышает ли метрика (расстояние до сети) бесконечности;
некорректный элемент игнорируется;

## Slide 34
- если метрика меньше бесконечности, она увеличивается на 1;
производится поиск сети, указанной в рассматриваемом элементе вектора расстояний, в таблице маршрутов;

## Slide 35
- если запись о такой сети в таблице маршрутов отсутствует и метрика в полученном элементе вектора меньше бесконечности, сеть вносится в таблицу маршрутов с указанной метрикой; в поле "Следующий маршрутизатор" заносится адрес маршрутизатора, приславшего сообщение; запускается таймер для этой записи в таблице;

## Slide 36
- если искомая запись присутствует в таблице с метрикой больше, чем объявленная в полученном векторе, в таблицу вносятся новые метрика и, соответственно, адрес следующего маршрутизатора; таймер для этой записи перезапускается;

## Slide 37
- если искомая запись присутствует в таблице и отправителем полученного вектора был маршрутизатор, указанный в поле "Следующий маршрутизатор" этой записи, то таймер для этой записи перезапускается; более того, если при этом метрика в таблице отличается от метрики в полученном векторе расстояний, в таблицу вносится значение метрики из полученного вектора;
- во всех прочих случаях рассматриваемый элемент вектора расстояний игнорируется.

## Slide 38
Общий порядок действий при конфигурировании модуля RIP следующий:
- указать, какие сети, подключенные к маршрутизатору, будут включены в RIP-систему;
- указать "nonbroadcast networks", т.е. сети со статической маршрутизацией (например, тупиковые сети, подсоединенные к внешнему миру через единственный шлюз), куда не нужно рассылать векторы расстояний;
- указать "permanent routes" - статические маршруты, например, маршрут по умолчанию за пределы автономной системы.

## Slide 39: Вопросы для самопроверки:
Дайте сравнительную характеристику протоколов RIP и OSPF. Определите область применения каждого из них.
К какому типу протокола маршрутизации относиться RIP?
Как часто распространяется вектор расстояний в RIP системе по умолчанию?
Какие Исключительные ситуации в RIP системе вы знаете?
В чем отличие версии протокола RIP-1 от RIP-2?

## Slide 40: Рекомендуемая литература:
Мамаев М.А. Телекоммуникационные технологии (Сети TCP/IP). – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2004.
Леинванд А., Пински Б. Конфигурирование маршрутизаторов Cisco. 3-е издание. – М.: "Вильямс", 2007.
Мамаев М., Петренко С. Технологии защиты информации в Интернете. Специальный справочник. – СПб: "Питер", 2005.

## Slide 41
Использование материалов презентации
Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.
Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.