## Slide 1
Министерство образования и науки российской федерации
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Институт информатики, инноваций и бизнес систем
Кафедра электроники
«Основы конструирования и технологии производства РЭУ»
Тема «Обеспечение тепловых режимов радиоэлектронных устройств»
Ведущий преподаватель: Белоус И.А.
Владивосток, 2014

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения
2. Механизмы теплообмена
3. Средства обеспечения тепловых режимов РЭУ
4. Расчёт тепловых режимов РЭУ
5. Моделирование стационарных тепловых полей РЭУ

## Slide 3: ЛИТЕРАТУРА
1. Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств: учебное пособие для студ. вузов / Г. Ф. Баканов, С. С. Соколов, В. Ю. Суходольский. - М.: Академия, 2007. - 368 с.: ил.
2. Тупик В.А. Технология и организация производства радиоэлектронной аппаратуры. – СПб: Издательство: СПбГЭТУ "ЛЭТИ" – 2004

## Slide 4
1.1 Общие сведения
Проблемы теплообмена в РЭС обусловлены несколькими фак­торами. Во-первых, только часть подводимой к РЭС суммарной мощности входного сигнала и источников питания выделяется на нагрузке в виде полезной мощности; остальная ее часть выделяет­ся в виде тепловой энергии внутри корпуса РЭС, вызывая повы­шение температуры в нем, дополнительный нагрев ЭРК, что сни­жает их надежность и срок службы РЭС в целом. Таким образом, всегда существует проблема отвода тепла из внутренних областей корпуса РЭС в окружающее пространство.

## Slide 5
Во-вторых, для нормальной эксплуатации отдельных ЭРК (на­пример, кварцевых резонаторов) необходимо поддержание по­стоянного температурного режима в очень узком интервале тем­ператур в замкнутой области пространства и при значительном изменении температуры окружающей среды. Таким образом, су­ществует проблема статирования теплового режима РЭС.
В-третьих, в целях снижения уровня их собственных шумов отдельным ЭРК требуется охлаждение до сверхнизких темпера­тур, что возможно лишь с помощью специальных средств крио­генной техники.

## Slide 6
Особое же внимание к процессам теплообмена обусловлено проблемой микроминиатюризации РЭС, так как выделение зна­чительных тепловых потоков в малых объемах изделий препят­ствует повышению плотности компоновки РЭС, приводит к по­явлению нежелательных тепловых связей, особенно для быстро­действующих ИМС.
Поскольку всякая материальная система сама стремится к теп­ловому равновесию со средой (минимуму энтропии), то задачами проектирования конструкций РЭС, с точки зрения указанных проблем, являются:

## Slide 7
повышение эффективности переноса теплового потока из внут­ренних областей конструкции РЭС в окружающее пространство за счет известных механизмов теплообмена;
обеспечение заданного температурного режима в замкнутой области пространства конструкции РЭС независимо от значения температуры окружающей среды;
разработка и использование компактных и эффективных ох­лаждающих устройств.

## Slide 8
1.2 Механизмы теплообмена
Известны три механизма теплообмена (рис. 1.1):
кондуктивный — за счет свойства теплопроводности физи­ческих тел; возможен в любых средах, кроме вакуума;
конвективный — за счет обтекания нагретого тела потоком теплоносителя (возможен в жидких и газообразных средах);
лучевой — за счет излучения телом энергии электромагнит­ных волн в ИК диапазоне; возможен в любой оптически прозрач­ной среде, в том числе в вакууме.

## Slide 9
Простейшая аналитическая модель для описания этих механиз­мов теплообмена имеет вид:
, (1.1),
где Р — отводимый тепловой поток, Вт; — коэффициент, характеризующий эффективность теплообмена, ; S — площадь поверхности теплообмена, ; — перепад температур между двумя изотермическими поверхностями, К.

## Slide 10
На основе простейшей и более сложных моделей выполняют инженерные расчеты параметров тепловых процессов в РЭС для определения:
параметров теплового поля;
конструктивных (S);
теплофизических () параметров элементов конструкции РЭС, участвующих в процессе теплооб­мена, минимизирующих или поддерживающих неизменным зна­чение aТ при заданном значении отводимого теплового потока Р и принятой модели среды, в которой этот поток распространяется.

## Slide 11
а б в
Рис. 1.1. Механизмы теплообмена: а — кондуктивный (Р — тепловой поток; Т1 , Т2 — температуры граней; S — площадь сечения; l — длина; λ — коэффициент теплопроводности материала); б — конвективный (S, Р, Т — соответственно, площадь поверхности, излучае­мый тепловой поток и температура нагретого тела; Т1 , Т2 — температура потока теплоносителя до и после его взаимодействия с нагретым телом); в — схема теплового взаимодействия тел за счет излучения (1, 2 — тела).

## Slide 12
В практике тепловых расчетов значительное место занимают приближенные аналитические, графоаналитические и численные методы, методы математического, физического и имитационного моделирования и методы аналогий. Рассмотрим подробней меха­низмы теплопередачи и для каждого из них найдем выражение для коэффициента .

## Slide 13
Кондуктивный теплообмен
Кондуктивный теплообмен происходит между соприкасающи­мися частицами тела с разными температурами (рис. 1.1, а).
Аналитическое описание процесса кондуктивного теплообме­на базируется на фундаментальном законе Ж. Б-Ж. Фурье (1822), связавшем характеристики стационарного теплового потока, рас­пространяющегося в одномерной изотропной среде, и ее геомет­рические и теплофизические параметры уравнением:

## Slide 14
, или
где Q — количество теплоты, переносимой через образец за вре­мя ; — температуры «горячего» и «холодного» сечений образца соответственно; S — площадь сечения образца, ; l — длина сечения образца, м; Р — тепловой поток, Вт; λ — коэффи­циент теплопроводности материала образца, Вт/(м • К).

## Slide 15
Опираясь на понятие электротепловой аналогии, согласно ко­торому тепловым величинам P и T ставят в соответствие электри­ческий ток / и электрический потенциал U, представим закон Фурье в виде закона Ома для участка тепловой цепи:
,
Тогда по физическому смыслу параметр есть тепловое сопро­тивление участка тепловой цепи, а 1/ — удельное тепловое со­противление. Такое представление процесса кондуктивного теп­лообмена позволяет рассчитывать параметры тепловых цепей, представленных топологическими моделями, известными мето­дами расчета электрических цепей.

## Slide 16
Из сравнения выражений следует, что для кон­дуктивного теплообмена = = λ/l. Таким образом, чтобы повысить эффективность процесса теплопередачи, необходимо со­кращать длину l тепловой цепи и увеличивать ее теплопровод­ность λ. Значение λ для некоторых материалов: меди — 380; гетинакса — 0,17; воздуха — ; воды — 0,6; брокерита (керами­ка на основе ВеО) — 250 Вт/(м • К).
Благодаря действию кондуктивного механизма теплообмена тепловой поток Р от тепловыделяющих элементов РЭС перено­сится к периферийным элементам конструкции, имеющим боль­шую площадь поверхности. Далее поток распространяется в окру­жающем простран-
стве за счет конвективного и лучевого механиз­мов
теплообмена.

## Slide 17
Конвективный теплообмен
Конвективный теплообмен (рис. 1.1, б) представляет собой сложный физический процесс, при котором перенос теплового потока с поверхности нагретого тела в окружающее пространство происходит за счет обтекания его потоком теплоносителя — жид­кости или газа — с более низкой, чем нагретое тело, температу­рой. При этом параметры температурного поля и интенсивность конвективного теплообмена зависят от характера движения теп­лоносителя, его теплофизических параметров, формы и размеров тела.
Движение потока теплоносителя может быть свободным и вы­нужденным, что соответствует явлениям естественной
и вынуж­денной конвекции.

## Slide 18
Различают также ламинарный и турбулент­ный режимы движения потока, а также их промежуточные состо­яния, зависящие от соотношения сил, определяющих движение потока — сил внутреннего трения, вязкости и инерции. Одновре­менно с конвективным происходит и кондуктивный теплообмен за счет теплопроводности теплоносителя. Однако эффективность его низка из-за относительно малых значений коэффициента теп­лопроводности жидкостей и газов. В общем случае этот механизм теплообмена описывает закон Ньютона—Рихмана:
(1.3)
где — коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт/(м2 • К); S — поверхность теплообмена, м2; Т1, Т2 — температуры стенки и теп­лоносителя.

## Slide 19
При внешней простоте описания закона Ньютона—Рихмана сложность количественной оценки эффективности процесса кон­вективного теплообмена состоит в том, что значение коэффици­ента зависит от множества факторов и является функцией мно­гих параметров aj процесса. Найти в явном виде зависимость часто невозможно, так как парамет­ры процесса зависят еще и от температуры.
Решить эту задачу для каждого конкретного случая помогает теория подобия, изучающая свойства подобных явлений и мето­ды установления их подобия.

## Slide 20
В частности доказано, что протека­ние сложных физических процессов определяют не отдельные их физические и геометрические параметры, а безразмерные степен­ные комплексы — критерии подобия, составленные из пара­метров, которые существенны для протекания каждого процесса.
Тогда математическое описание процесса сводится к составле­нию из этих критериев, один из которых содержит искомую ве­личину , критериального уравнения, вид которого справед­лив для любой из разновидностей такого процесса.

## Slide 21
Если же со­ставить критерии не удается, это означает, что, либо какой-то важный параметр процесса упущен из рассмотрения, либо ка­кой-то параметр процесса может быть изъят из рассмотрения без большого ущерба.
Обрабатывать результаты экспериментальных исследований в форме критериальных уравнений гораздо проще, так как экспе­риментатор имеет дело с ограниченным числом параметров, вхо­дящих в критерии подобия и подлежащих измерению. Вид же кри­териального уравнения устанавливают эмпирически на основа­нии большого числа опытов. Кроме того, полученные уравнения справедливы для всех подобных явлений (геометрическое подо­бие, качественная одинаковость физических процессов).

## Slide 22
Восполь­зуемся методами теории подобия для определения значения ко­эффициента при конвективном теплообмене в режиме свободной конвекции. Для этого режима существенное влияние на протекание процесса теплообмена оказывают семь переменных па­раметров (n = 7): коэффициент теплопроводности теплоносителя λ, Вт/(м • К); коэффициент кинематической вязкости теплоноси­теля v, м2/с; плотность теплоносителя ρ, кг/м3; удельная тепло­емкость теплоносителя с, Дж/(кг • град); коэффициент объемного расширения теплоносителя β, 1/К; разность температур T1 и Т2 нагретого тела и теплоносителя, К; определяющий размер L для принятой формы тела, м. Размерности данных переменных содер­жат четыре (из семи) основные размерности (k = 4) —
«кило­грамм», «метр», «секунда», «градус».

## Slide 23
Таким образом, из этих переменных могут быть составлены три (n - k = 7 - 4 = 3) безразмерных комплекса или критерия, по традиции названные именами известных физиков: критерий Нуссельта (Nu), характеризующий соотношение эффективностей кон­вективного и кондуктивного теплообменов: Nu = крите­рий Прандтля (Рг), характеризующий теплофизические парамет­ры теплоносителя: Рг = vcp/λ; критерий Грасгофа (Gr), характе­ризующий соотношение подъемной силы и силы тяжести при сво­бодной конвекции: Gr = gβL3∆T/v2 Критерий Нуссельта является зависимым, так как содержит искомый параметр; остальные критерии являются независимыми, определяющими.

## Slide 24
Gr • Pr | С | n | Режим свободного конвективного теплообмена
Менее 1 • 10-3 | 0,5 | 0 | Пленочный
1 • 10-3 … 5 • 102 | 1,18 | 1/8 | Слаболаминарный
5 • 102 … 2 • 107 | 0,54 | 1/4 | Интенсивно-ламинарный
2 • 107 …1 • 1013 | 0,135 | 1/3 | Турбулентный
Таким образом, исходное уравнение вида можно представить в виде уравнения, связывающего три безразмерных комплекса: Nu = f (Gr, Рг), которое и называют урав­нением подобия или
критериальным уравнением.
Таблица 1.1

## Slide 25
Окончательный вид степенного критериального уравнения оп­ределяется экспериментальным путем. Для процесса свободного конвективного теплообмена тела с одним определяющим разме­ром (стенка, бесконечный цилиндр, шар) критериальное урав­нение имеет следующий вид:
Nu = C(Gr • Pr,
где C и n — эмпирические коэффициенты, найденные экспери­ментально для четырех различаемых на практике режимов сво­бодного конвективного теплообмена: пленочного, слаболаминар­ного, интенсивно-ламинарного и турбулентного; m — индекс, указывающий на то, что значения параметров теплоносителя вы­бирают для температуры
Тm: Тm = 0,5().

## Slide 26
В каждом конкретном случае по рассчитанному значению про­изведения Gr • Рг необходимо идентифицировать процесс тепло­обмена с одним из четырех его режимов. Для этого в табл. 1.1 тре­буется найти значения коэффициентов С и n, подставить их в уравнение (и решить его относительно . Подставив значе­ние акв в уравнение Ньютона—Рихмана, можно определить один неизвестный параметр: либо максимальный тепловой поток Р, отводимый с некоторой поверхности S при разности температур ∆Т, либо разность температур ∆Т, либо площадь теплообмена S.

## Slide 27
Теплообмен излучением
Физически процесс теплового излучения (рис. 1.1, в) связан с последовательным превращением кинетической энергии час­тиц вещества в энергию их возбужденного состояния с последу­ющим преобразованием ее в энергию электромагнитного излу­чения в диапазоне длин волн 0,1... 100,0 мкм. В свою очередь, процесс теплообмена излучением между двумя и более телами включает в себя:
излучение телом l (S1, Т1) лучистого потока мощности Р;
распространению этого потока в среде с оптической плотно­стью n;
реакцию тела 2 (S2, Т2) — частичные отражение (PR), погло­щение (РА) и пропускание (PD) потока.

## Slide 28
При анализе теплообмена излучением определяется
лучистый результирующий поток, возникающий между телами
,
где — коэффициент, характеризует эффективность лучистого теплообмена; — площадь взаимной поверхности облучения.
Расчет значений ал для пары тел основан на фундаментальных законах теплового излучения и понятиях: абсолютно черного тела (АЧТ) и «серого» тела, их излучателъной (ε), поглощательной (А), отражательной (R) и пропускательной (D) способностей:
где Е, — плотности лучистых потоков, Вт/м2.

## Slide 29
АЧТ — это условное тело, которое полностью
поглощает пада­ющее на него излучение независимо от направления его распрос­транения, спектрального состава и состояния поляризации.
Закон Кирхгофа устанавливает связь между излучательной и поглощательной способностями тел:
отсюда Еn/Е0 = Аn; тогда, учитывая, что е„ = Еn/Е0, можно запи­сать: εn= Аn или ε = A, т.е. излучательная и поглощательная спо­собности тела одинаковы. Практически параметр е характеризует степень черноты тел.
Следствие закона Кирхгофа: излучательная и поглоща-
тельная способности АЧТ максимальны для всех длин
волн (ε = А = 1).

## Slide 30
Кроме того, экспериментально установлено: цвет поверхно­сти не дает представления о степени черноты тела ε (для лака, стекла и чугунного литья ε = 0,9); поверхности неметаллов име­ют значение ε больше, чем неокисленные поверхности металлов (εАu = 0,1); степень «черноты» многих материалов увеличивается с возрастанием температуры. Это свидетельствует о том, что из­лучательная и поглощательная способности тел существенно за­висят от состояния их поверхности, структуры приповерхност­ного слоя материала, представляющей собой совокупность эле­ментарных излучателей, размеры которых и определяют длину волны излучения.

## Slide 31
Закон Стефана — Больцмана устанавливает связь излучатель­ной способности АЧТ и его абсолютной температуры:
,
где — постоянная Стефана — Больцмана, = 5,67 • 10-8 Вт/(м2 • К4); Т — абсолютная температура тела, К; n — показатель преломления среды.

## Slide 32
Закон Планка—Вина устанавливает зависимость интенсивно­сти J0 излучения АЧТ, Вт/(м2• мкм), от длины волны λ:
,
где h — постоянная Планка, h = 6,63 • 10-34 Дж • с, k — постоянная Больцмана, k = 1,38 • 10-23 Дж/К; c — скорость света в вакууме, с = 3 • 108 м/с. При этом длина волны λmах, на которой интенсив­ность Jо максимальна при данной абсолютной температуре Т, и температура Т связаны выражением:
T λmах = 2,9 • 10-3 м • К.

## Slide 33
Закон Ламберта устанавливает для АЧТ связь плотности по­тока излучения с углом, образованным нормалью к поверхности S1 излучения и произвольным направлением излучения. При этом условия прямого обмена энергией излучения двух тел с произ­вольными поверхностями S1 и S2 зависят от угловых коэффици­ентов , которые показывают, какая часть энергии, излу­чаемой телом 1(2), попадает на тело 2(1).

## Slide 34
Для двух параллельных пластин S1 и S2, удаленных друг от дру­га, произведения и являются геометрическими инва­риантами взаимного обмена энергией между телами 1 и 2; их называют взаимными поверхностями S1 и S2 излучения пары тел, характеризующими меру множества лучей, одновременно пе­ресекающих поверхности S1 и S2.
Их значения для тел различной конфигурации рассчитывают или определяют экспериментально. При взаимодействии тепловых потоков между двумя неограни­ченными параллельными плоскостями ; при излучении в космический вакуум = 1

## Slide 35
Определим значение αл для случая лучистого теплообмена в вакууме между двумя неограниченными параллельными и непро­зрачными плоскостями. Этот процесс представляет собой сово­купность многократно повторяющихся явлений поглощения и от­ражения тепловой энергии, излучаемой телами. Для определения результирующего теплового потока Р12 воспользуемся уравнения­ми законов Стефана—Больцмана, Кирхгофа и Ламберта. На ос­новании закона Стефана—Больцмана для АЧТ запишем:
;

## Slide 36
для «серого» тела l с учетом закона Кирхгофа:
где — приведенная степень «черноты» для системы двух тел,
;
Учитывая, что Р12 = E1S12, на основании закона Ламберта
Приведем последнее уравнение к виду закона
Ньютона—Рихмана, умножив и разделив правую часть
этого уравнения на (Т1 - Т2).

## Slide 37
Получаем:
.
Здесь αл = f(Т1 , Т2), где f(Т1 , Т2) — множитель в квад­ратных скобках.
Таким образом, для рассмотренных механизмов теплообмена определены параметры среды и тел, участвующих в процессе теп­лообмена, от которых зависит его эффективность:
для кондуктивного механизма αэфф = αкд = λ/l;
конвективного механизма αэфф = αкв =f (Nu, Gr, Pr);
механизма излучения αэфф = αл = f(Т1 , Т2).
С учетом этих зависимостей проектируют конструкции
РЭС и средства обеспечения их тепловых режимов.

## Slide 38
1.3 Средства обеспечения тепловых режимов РЭС
Функционирование средств обеспечения тепловых режимов (СОТР) РЭС основано на использовании ряда известных физи­ческих явлений и эффектов: кипение, испарение и конденсация жидкостей и газов, плавление твердых тел, при которых скрытая теплота фазовых переходов затрачивается на отбор тепла от ис­точника и на нагрев аккумулятора тепла. Кроме того, используют эффект температурного адиабатического расширения газов и яв­ление термоэлектричества.

## Slide 39
Классифицируют СОТР по следующим параметрам:
положение диапазона ∆Т температур объекта относительно диапазона ∆Тс температур окружающей среды (рис. 1.2): средства охлаждения (СО), в том числе до сверхнизких температур (СОС) и средства термостатирования (СТС);
зависимость от внешнего источника энергии: пассивные и активные,
возможность совмещения одним устройством функций на­гревателя и охладителя: реверсивные и нереверсивные,

## Slide 40
способ транспортирования теплового потока: кондуктивные, конвективные и испарительные,
вид рабочего вещества теплоносителя: твердотельные, жид­костные и газообразные,
тип режима функционирования: с естественным и прину­дительным режимами;
место размещения в составе конструкции РЭС: стационар­ные, передвижные и встроенные.

## Slide 41
Для передачи (транспортирования) теплового потока из внут­ренних объемов РЭС к периферии используются тепловые трубы. В качестве СО большое распространение получили радиаторы раз­личных конструкций, вихревые трубы и дроссельные микроохла­дители; в качестве СТС нашли применение пассивные термостаты и криостаты, активные нереверсивные термостаты с охладителем или нагревателем и активные реверсивные термостаты.

## Slide 42
Тепловая труба — герметичное испарительно-конденсацион­ное устройство, работающее по принципу термосифона (рис. 1.3, а), когда передача теплового потока с одного («горячего») конца на другой («холодный») происходит за счет возвратно-поступа­тельного движения теплоносителя в разных фазовых состояниях по циклу «пар—жидкость—пар» с использованием скрытой теп­лоты фазовых превращений.

## Slide 43
Рис. 1.2. Классификация СОТР по взаимному положению диапазонов температуры объекта и окружающей среды:
1— нереверсивные холодильники и криостаты; 2 — реверсивные термостаты; 3 — нереверсивные термостаты; СО — средства охлаждения; СТС — средства термо­статирования;
СОС — средства охлаждения до сверхнизких температур.

## Slide 44
Рис. 1.3. Тепловая труба
а — механизм отвода теплового потока; б — конструкция; 1 — источник тепло­ты; 2 — радиатор; 3 — внешняя оболочка; 4 — теплоноситель; 5 — фитиль; 6 — зона испарения; 7 — зона конденсации; 8 — аккумулятор теплоты.

## Slide 45
Отводимого термосифоном тепловой поток:
,
где r — удельная теплота парообразования, кДж/кг; — масса пара, кг.
Значения r для разных теплоносителей следующие: фреон — 162, вода — 2256, ртуть — 285. Однако выбор конкретного вида и типа теплоносителя зависит от диапазона рабочих температур.

## Slide 46
Рассмотрим принцип действия тепловой трубы (рис. 1.3, б). Источник теплоты (транзистор) 1 за счет специальной смазки (контактола) имеет хороший тепловой контакт с радиатором 2, приваренным к внешней оболочке 3 тепловой трубы, внутри ко­торой по всей ее длине в разных фазовых состояниях находится теплоноситель 4 и капиллярно-пористая структура (фитиль) 5 в виде металлического войлока, сетки или спеченного порошка.
В зоне испарения 6 за счет тепловой энергии тела 1 происходит испарение теплоносителя, находящегося в фитиле в капельно­жидком состоянии; теплоноситель, уже в фазе пара, двигаясь по свободному пространству трубы, попадает
в зону конденсации 7.

## Slide 47
Внешняя оболочка 3 трубы в этом месте имеет хороший тепло­вой контакт с аккумулятором теплоты 8, температура которого значительно ниже температуры пара. Здесь происходит переход теплоносителя из парообразного в капельно-жидкое состояние. Об­ратное движение теплоносителя по капиллярам фитиля 5 в сторо­ну зоны испарения 6 замыкает цикл смены фазовых состояний. В качестве теплоносителя используются сжиженные газы и аммиак (до 0°С), ацетон, спирт или вода (до 250 °С), легкоплавкие ме­таллы (до 500 °С).

## Slide 48
Благодаря простоте конструкции тепловой трубы ее конфигу­рации может быть придана любая форма, позволяющая транс­портировать тепловые потоки из внутренних, малодоступных объе­мов блоков РЭС, прежде всего от мощных процессорных элемен­тов, к внешним аккумуляторам тепловой энергии и в окружаю­щую среду.

## Slide 49
Средства охлаждения
В качестве пассивных СО используются элементы несущих кон­струкций РЭС — рамы, кожухи, обладающие большой теплоем­костью и значительной площадью взаимодействия с окружающим воздушным пространством, обеспечивая простой, надежный и без дополнительных затрат естественный режим охлаждения РЭС. Большей эффективностью обладают воздушное принудительное охлаждение, а также естественное и принудительное жидкостное и испарительное охлаждения.

## Slide 50
В первом случае для создания воздушного омывающего потока достаточной интенсивности необходимы дополнительные устрой­ства (вентиляторы); во втором случае используются специальные охлаждающие рубашки (теплообменники), через трубопроводы которых непрерывно прокачивают холодный теплоноситель. В ка­честве теплоносителя используются жидкие металлы (например, сплав на основе галлия).
Последние достижения в этой области — использование жид­кого металла с высокой теплопроводностью, перемещение кото­рого внутри
системы происходит посредством «магнитного насо­са».

## Slide 51
Высокой эффективностью обладают также тепловые колон­ны, составленные из тепловых труб длиной до 50 см, которые наполнены экологически чистым фреоном, и предназначенные для охлаждения кластерных стоек.
Однако чаще всего в качестве СО РЭС используются радиато­ры различных конструкций, способные отводить потоки мощнос­ти до нескольких сотен ватт. На рис. 1.4 представлены конфигура­ции теплоотводящих элементов распространенных типов радиа­торов, изготовляемых из меди, латуни, алюминия или силумина с αкв ≈ 102 Вт/(м2 • К), в порядке возрастания их эффективности.

## Slide 52
Для охлаждения небольших объектов с массой порядка несколь­ких десятков граммов (транзисторы,
чувствительные элементы приемников излучений) до умеренно низких температур исполь­зуются вихревые трубы (ВТ), действие которых основано на эф­фекте снижения температуры реального газа при его адиабати­ческом расширении и эффекте Ранка (рис. 1.5). В трубе 1 размеще­на диафрагма 2 с центральным отверстием 3; входное для хладоносителя отверстие 4 расположено тангенциально; вентиль 5 пред­назначен для выхода нагретого хладоносителя.

## Slide 53
Рис. 1.4. Типы радиаторов:
а — пластинчатый; б — ребристый; в — штыревой; г — игольчатый.

## Slide 54
Струя газа под давлением р = 1 • 10б Па и при температуре Твх = 293 К через входное отверстие 4 поступает внутрь трубы 1 и при расширении охлаждается; благодаря тангенциальному распо­ложению отверстия 4 струе газа сообщается дополнительное вих­ревое движение, начальное поле угловых скоростей со; которого является неравномерным; однако в результате вращательно-по­ступательного движения газа вдоль трубы 1 конечное поле угло­вых скоростей со2 выравнивается.

## Slide 55
Это происходит за счет трения между слоями газа, центральные слои которого отдали часть сво­ей кинетической энергии на производство механической работы против сил трения, сохранив при этом пониженную температу­ру, которую они получили при расширении на входе. При КПД =10% вихревые трубы отводят тепловые потоки Р = 5... 10 Вт при температуре Тх = 218 К.

## Slide 56
Рис. 1.5. Конструкция вихревой трубы:
1 — труба; 2 — диафрагма; 3, 4 — отверстия; 5 — вентиль.

## Slide 57
Для охлаждения малогабаритных активных приборов РЭС до температур порядка 4...200 К применяются миниатюрные дрос­сельные микроохладители, а для охлаждения крупногабаритных блоков РЭС до температур 300... 120 К применяются кондиционе­ры и компрессионные холодильные машины (КХМ).
Действие дроссельного микроохладителя (рис. 1.6, а) основа­но на эффекте Джоуля —Томсона — снижении температуры ре­ального газа при его адиабатическом расширении (адиабатное дросселирование).

## Slide 58
Газ при температуре Т1 - 255 К и давлении р1 = 8 МПа поступает на вход дросселя 1, находящегося в тепло­обменнике 2, помещенном в охлаждаемый объект 3. На выходе дросселя температура газа Т2 = 195 К, а давление р2 = 5,6 МПа.
Эффективность действия дросселя зависит от разности давлений газа ∆р = р1 – р2.
При этом разность температур Т1 — Т2 = kд∆р, где kд — коэффициент дросселирования (kд = 2,5 • 10-5 К/Па). Действие КХМ (рис. 1.6, б) основано на циклическом измене­нии параметров хладоносителя в замкнутой цепи циркуляции: компрессор 1 — охладитель 2 — детандер
3 — РЭС 4 — компрес­сор 1.

## Slide 59
Нагретый в РЭС до температуры ТА хладоноситель под дав­лением р2 поступает в компрессор, поднимающий давление газа до значения рх. В охладителе 2 температура теплоносителя пони­жается до значения Т1, и он поступает в детандер 3. В детандере происходит адиабатическое расширение газа с совершением внеш­ней работы, в результате чего его температура еще понижается до значения Т2, и под давлением р2 газ поступает в отсеки РЭС, нагреваясь в них до температуры ТА. Далее цикл повторяется.

## Slide 60
Рис. 1.6. Типы охладителей:
а — дроссельный микроохладитель (1 — дроссель; 2 — теплообменник; 3 — охлаждаемый объект); б — компрессионная холодильная машина (1 — компрес­сор; 2 — охладитель; 3 — детандер; 4 — РЭС)

## Slide 61
Применение микроохладителей и СОС, например, для охлаж­дения до температуры жидкого гелия (4,5 К) квантового парамаг­нитного усилителя (мазера) позволяет существенно повысить чув­ствительность приемного устройства радиотелескопа. Техническая сложность системы охлаждения такова: при холодопроизводительности Рх = 1,5 Вт потребляемая мощность от сети трехфазного переменного тока Р = 8 кВт, массы криогенного блока и системы в целом равна 75 и 1075 кг соответственно.

## Slide 62
Средства термостатирования
Известны средства пассивной и активной стабилизаций темпе­ратуры объекта. Средства пассивной стабилизации обеспечивают кратковременное (до нескольких часов) поддержание постоян­ной средней температуры объекта за счет большой тепловой инер­ции оболочки термостата и редко встречаются в конструкциях РЭС. Наибольшее распространение получили средства активной ста­билизации температурных режимов (САСТР), поддерживающие тепловой баланс термостата за счет его реверсивного или нере­версивного регулирования.

## Slide 63
САСТР нереверсивного регулирования способны поддерживать температуру объекта в интервалах, лежащих за пределами ∆Тс. На рис. 1.2 — это САСТР 1 (холодильники и криостаты) и 3 (термо­статы). САСТР реверсивного регулирования способны поддержи­вать температуру объекта в интервале, лежащем внутри ∆Тс (на рис. 1.2 — это активный реверсивный термостат 2).
Большое распространение получили компактные встраиваемые САСТР реверсивного регулирования, функционирующие на ос­нове эффекта Пельтье.

## Slide 64
Эффект Пельтье является обратным эф­фекту Зеебека, связанному с возникновением в контуре, состав­ленном из двух полупроводников с разными типами проводимо­сти (п и р), термотока I (рис. 1.7, а) если один из спаев контура (1) подогревать, а другой (2) — охлаждать. ТермоЭДС, возникающая из-за диффузии носителей и температурной зависимости контактной разности потенциалов, создает термоток.

## Slide 65
Рис. 1.7. Схемы термоэлектрических устройств на основе эффекта Зеебека (а) и эффекта Пельтье (б): 1, 2 — спаи контура.

## Slide 66
Термоэлектроэлемент — устройство, использующее эффект Пельтье (рис. 1.7, б). При заданном направлении тока I в обеднен­ном слое спая 1 происходит непрерывная генерация пар элект­рон—дырка, которые под воздействием внешнего поля Е дви­жутся в разные стороны; при этом на переброс электрона из ва­лентной зоны в зону проводимости затрачивается некоторая энер­гия кристаллической решетки, и спай 1 охлаждается. Спай 2 при этом нагревается, так как к нему с разных сторон подходят элек­троны и дырки, которые, рекомбинируя, отдают энергию в спай 2в виде теплоты (известное явление теплового насоса). При смене направления тока физические эффекты в спаях 1 и 2 поменяются местами.

## Slide 67
Поток теплоты Пельтье:
Рп = ±ПI,
где П — коэффициент Пельтье, П = γТ, В; I — сила тока, А; γ — коэффициент Зеебека, (где k — постоянная Больцмана, k = 1,38•10-23 Дж/К; e — заряд электрона, е = 1,6-10-19 Кл; … — концентрация соответственно электронов и дырок в материалах спая).
Одновременно с полезным тепловым эффектом на спаях тер­моэлектроэлемента проявляются вредные тепловые эффекты, обусловленные свойствами электропроводности и теплопровод­ности самих полупроводниковых материалов.

## Slide 68
Так, в соответствии с законом Джоуля в проводниках возникают тепловые потери Рд = I2R (где R — электрическое сопротивление контура); в со­ответствии с законом Фурье возникают потери, связанные с неидеальностыо тепловой развязки спаев Рф = ϭт∆Т (где ϭт — теп­ловая проводимость контура). С учетом этих потерь поток мощ­ности, отводимый от холодного спая, или холодопроизводительность термоэлемента:
Рх = Рп - Рд - Рф, или Рх = γIТх - 0,5I2R - о ϭт∆Т.

## Slide 69
В этих уравнениях теплового баланса холодного спая учтены выделение «джоулевой» теплоты и влияние конечной теплопро­водности материала термоэлектроэлемента, снижающие его хо- лодопроизводительность. Максимум Рх имеет место при некото­ром оптимальном значении тока Iорt, (рис. 1.8, а).
Дальнейшее увеличение мощности отводимого теплового по­тока возможно путем объединения термоэлектроэлементов в термоэлектробатарею (рис. 1.8, б).

## Slide 70
Конструктивно ее изготовляют таким образом, что все «холодные» спаи (Тх) вынесены на одну ее поверхность, на которой и размещают охлаждаемый объект, а все «горячие» спаи (Тг) — на другую, имеющую хороший тепло­вой контакт с аккумулятором тепловой энергии. Для увеличения холодопроизводительности необходимо несколько термоэлектро­батарей соединить последовательно в тепловую цепь, что потре­бует дополнительных энергетических затрат.

## Slide 71
Рис. 1.8. Повышение холодопроизводительности термоэлектроэлемента:
а — выбор оптимального значения силы тока; б — объединение термоэлектроэлементов в батарею.

## Slide 72
Одним из способов снижения значения Рф является покрытие поверхности полупроводниковых секций сегнетокерамической пленкой (на рис. 1.8, б она показана штрихами). С возрастанием температуры секции возрастает степень поляризации пленки, что приводит к частичному связыванию свободных носителей зарядов полупроводника, переносящих тепло. В то же время действует фононный механизм передачи теплоты за счет колебаний кристал­лической решетки.

## Slide 73
Параметры термоэлектробатарей «Микрон» М4,5-27...М40-2 имеют следующие значения:
холодопроизводительность 0,03... 10 Вт при ∆Т = 30 К;
напряжение питания 0,1...3 В; рабочий ток 0,5... 10 А;
габаритные размеры 3,2 х 5,6 х 6,5... 34 х 30 х 8,1 мм;
число термо­элементов 2...27; масса 0,2...30 г.

## Slide 74
1.4 Расчет тепловых режимов РЭС
Целью расчета тепловых режимов является определение пара­метров теплового поля конструкции РЭС и сравнение их с допус­тимыми значениями. Кроме того, для СОТР рассчитываются их теплофизические и конструктивные параметры, обеспечивающие заданный температурный режим тепловыделяющих ЭРК.

## Slide 75
Расчетными параметрами теплового поля являются:
распределение температуры нагретой зоны Т3 = f(х, у, z, t, Тс, Р);
тепловая характеристика корпуса блока РЭС θ3 = f(P) — за­висимость перегрева нагретой зоны от мощности внутренних ис­точников.
Для расчета распределения температуры нагретой зоны можно воспользоваться уравнением теплопроводности, приняв допуще­ния о стационарности теплового режима, изотропности среды нагретой зоны и равномерном распределении внутренних источ­ников тепла.

## Slide 76
Для определения тепловой характеристики корпуса блока удо­бен метод последовательных приближений. Рассмотрим основ­ные этапы расчета этим методом. На рис. 1.9 показаны фрагменты блока РЭС и его физическая тепловая модель.
Конструктивными параметрами физической модели являются геометрические размеры корпуса (LK, ВК, НК) и условной нагре­той зоны (l3, b3, h3); теплофизическими параметрами модели яв­ляются степени черноты корпуса εК и нагретой зоны ε3, а также коэффициенты теплоотдачи конвекцией и излучением корпуса (αк.кв, αк.л), и нагретой зоны (α3.кв,α 3..л).

## Slide 77
Для тепловой топологической модели блока (рис. 1.10, а) при­няты следующие допущения: режим теплообмена — стационар­ный; среда нагретой зоны — изотропная; мощность источников тепловой энергии равномерно распределена по объему нагретой зоны; теплообмен нагретой зоны с корпусом и корпуса с окружа­ющей средой происходит за счет механизмов естественной кон­векции и излучения; эффективность теплоотдачи с поверхностей корпуса блока зависит от их положения в пространстве.

## Slide 78
Связь между параметрами тепловой модели описывается сле­дующей зависимостью:
или
,
где — перегрев корпуса, = Ро/; — тепловая проводимость корпуса, = = SK(αK.KB + αКЛ) (SK — площадь поверхности корпуса).

## Slide 79
Рис. 1.9. Фрагмент блока РЭС (а) и его физическая тепловая модель (б).

## Slide 80
Рис. 1.10. Топологическая тепловая модель блока РЭС (а) и его тепловая характеристика (б):

## Slide 81
1 ... 4 — расчетные точки тепловой характеристики; Р0 — суммарный тепловой поток; Т3, ТК, ТС — соответственно температура нагретой зоны, корпуса и окру­жающей среды; ϭЗ.КВ и ϭЗ.Л — тепловые проводимости нагретой зоны соответ­ственно для конвективного и лучистого механизмов теплообмена; и аналогичные тепловые проводимости корпуса блока.
ϭ3 — тепловая проводимость зоны, ϭ3 = = S3(αЗ..KB + αЗЛ); — перегрев нагретой зоны, = ТС — Т3 (S3 — площадь поверхности нагретой зоны). В практических расчетах сле­дует обязательно учитывать различие в эффективности сноса теп­лового потока со стенок кожу-
ха,его крышки и дна.

## Slide 82
Для построения тепловой характеристики блока (рис. 1.10, б) рассчитывают несколько ее точек (первая точка — начало коор­динат). Для определения второй точки тепловой характеристики в первом приближении задают значение перегрева θК2 корпуса. За­тем, по известным значениям геометрических и теплофизических параметров корпуса рассчитывают значение тепловой проводи­мости ϭК2 и значение мощности Р0 теплового потока. При этом начальное значение проводимости ϭ3 нагретой зоны в условиях неопределенности значения ее температуры находят по эмпири­ческой формуле: ϭ3 = 0,026 S3/δ, где δ — максимальный зазор между поверхностью нагретой
зоны и корпусом.

## Slide 83
Определив значения ТК2 , θ32 и Т32, уточняют параметры на­гретой зоны при определяющей температуре Тm = 0,5( Т32 + ТК2) и рассчитывают значения θ32 и Т32 во втором приближении. Если в результате окажется, что разность ∆Т31 =Т32 – Т232ДОП, то рас­чет ограничивают двумя приближениями. Тогда вторая точка теп­ловой характеристики будет иметь координаты Если ∆Т32 ≥ Т32, то рассчитывают параметры нагретой зоны в третьем приближении при температуре .

## Slide 84
Для получе­ния последующих точек тепловой характеристики задают другие значения перегрева корпуса и находят значения перегрева зоны в том же порядке. По рассчитанным точкам строят аппроксимирую­щую линию тепловой характеристики, которой можно пользо­ваться для определения значения температуры нагретой зоны для произвольных значений ТC и Р0.
Дальнейшая детализация анализа теплового режима РЭС со­стоит в определении температур Tj корпусов отдельных ЭРК с учетом их расположения на поверхности коммутационного осно­вания и реального распределения мощностей Pj по
компонентам.

## Slide 85
Расчет конструктивных параметров охлаждающего радиатора, например площади S его основания, начинают с выбора типа радиатора при заданном ориентировочном значении плотности р теплового потока и допустимом значении среднего перегрева (θS) основания. Поскольку для радиаторов любого типа справедлив за­кон Ньютона—Рихмана, то для заданных значений (θS) и р пло­щадь основания S может быть определена, если для выбранного типа радиатора известно значение эффективного коэффициента теплоотдачи αэфф, учитывающего действие и конвективного, и лучевого механизмов теплообмена.

## Slide 86
На рис. 1.11, а представлено семейство экспериментальных за­висимостей (θS) = f(p) для некоторых типов радиаторов в поряд­ке возрастания их эффективности.
В качестве примера на рис. 1.11, б представлено семейство за­висимостей αэфф = fдля штыревых алюминиевых радиато­ров с диаметром штырей d = 2,5 мм, расположенных на пластине с шагом δ = 7 мм при различной их высоте h.

## Slide 87
Рис. 1.11. Графический метод расчета параметров радиатора:
а — выбора типа радиатора по семейству зависимостей (θS) = f(p) (1 — пластин­чатый; 2 — ребристый; 3 — штыревой; 4 — игольчатый; 5 — проволочный; 6 — жалюзийный); б — определение конструктивных параметров радиатора по семей­ству зависимостей αэфф = f (1 — h = 32 мм;
2 — h = 20 мм; 3 — h = 12 мм)

## Slide 88
Для найденного значения () определяют значение αэфф и после подстановки его в уравнение Ньютона—Рихмана находят площадь S основания радиатора, а его линейные размеры — дли­ну и ширину — определяют по конструктивным и компоновоч­ным соображениям.

## Slide 89
1.5 Моделирование стационарных
тепловых полей РЭС
Знание усредненных параметров тепловых полей иногда ока­зывается недостаточным для анализа температурных режимов от­дельных компонентов РЭС, размещенных на общей теплопрово­дящей подложке. Их взаимовлияние может стать причиной неус­тойчивого функционирования устройств и должно быть выявлено и устранено еще на стадии проектных исследований. К числу та­ких устройств относят мощные аналоговые интегральные схемы, содержащие активные и пассивные тепловыделяющие элементы.

## Slide 90
О сложности расчета значений температуры каждого ЭРК уже упоминалось. Поэтому в практике проектирования конструкций РЭС распространены методы физического и имитационного мо­делирования тепловых полей таких устройств на основе электри­ческих моделирующих сред — сплошных проводящих или диск­ретных электрических сеток.
Построение этих моделей возможно на основе принципа электротепловой аналогии, проявляющейся в формальном сходстве математического описания явлений электро- и теплопроводности.

## Slide 91
В частности, тепловыми аналогами плотности тока у, проводимости о и электрического потенциала U являются плотность теплового потока р, тепловая проводимость λ и температура Т, связи между которыми задают соответствую­щими масштабными коэффициентами:
где X, Y, Z, х, у, z— координаты сходственных точек оригинала и модели; при геометрическом подобии оригинала и модели = ==Kl.

## Slide 92
В частности, при реализации сеточных моделей исследуемую область оригинала разделяют на элементарные объемы (рис. 1.12, а), которым ставят в соответствие эквивалентные электрические схемы замещения (рис. 1.12, б).
Параметры данных схем для анизотропного объекта находят по следующим формулам:

## Slide 93
Рис. 1.12. Сеточные модели:
a — элементарный объем оригинала; 6 — электрическая схема замещения эле­ментарного объема.

## Slide 94
Уравнение, связывающее значения температуры Ti в отдель­ных точках оригинала и электрического потенциала Ui в сход­ственных точках электрической модели и температуру окружаю­щей среды Тс, имеет вид
Ti = Кт Ut + Тс.
Для определения масштабного коэффициента Кт, воспользу­емся уравнением Фурье. С учетом обозначений масштабных коэффициентов перепишем уравнение в следующем виде:
КрI= КλКтКlϭUS/l,
отсюда найдем связь между масштабными коэффициентами
Кр= КλКтКl и Кт =Кр /(КλКl)

## Slide 95
Подставив в уравнение значение Кт, можно рассчитать значения температуры Ti в каждой i-ой точке модели. Например, для микросхемы (рис. 1.13, а) определим значения параметров электрической сеточной модели (рис. 1.13, б) при заданных кон­структивных и теплофизических параметрах: ∆Х, ∆Y, ∆Z, Pi(Xi, Yi), TC, αк, λ, Sк

## Slide 96
Рис. 1.13. Моделирование теплового режима микросхемы:
а — конструкция микросхемы; б — сеточная модель

## Slide 97
Для нахождения значения масштабного коэффициента Кλ за­дадим значение сопротивления резисторов модели: Rx= Ry= R; тогда при ∆Х = ∆Y, Ki = 1 (∆Х = ∆х, ∆Y= ∆y, ∆Z = ∆z) и, подстав­ляя значение ϭ = λ/ Кλ в формулу, получим Кλ = Rλ∆Z. Анало­гично найдем значения сопротивлений резисторов Rz и Rs. Резис­тор Rs учитывает действие конвективного механизма отвода теп­лоты с поверхности корпуса микросхемы в окружающее простран­ство:

## Slide 98
Значения сопротивлений резисторов Rwi, моделирующих теп­ловые потоки источников теплоты Рi, выбирают из условия обес­печения в сеточной модели режима источника тока, т. е. Rwi » R - Тогда значение масштабного коэффициента . С учетом полученных значений и окончательно имеем
Последовательно измеряя вольтметром или рассчитывая мето­дами электрических цепей значения напряжения Ut в узлах сетки и пересчитывая их по формуле в значения 7), получим кар­тину теплового поля подложки
микросхемы.

## Slide 99
На основании най­денного распределения температуры по поверхности подложки можно оценить взаимное тепловое влияние электрорадиокомпо­нентов и оптимизировать их компоновку на подложке по частно­му критерию минимума этого влияния.

## Slide 100
Контрольные вопросы
Назовите основные механизмы теплообмена.
В какой среде возможен кондуктивный механизм теплообмена?
Чем обусловлена сложность расчета параметров конвективного теп­лообмена?
В какой среде возможен теплообмен излучением?
Какие параметры влияют на эффективность теплообмена?
Какие СОТР относят к реверсивным, нереверсивным?
Почему расчет тепловой характеристики корпуса блока проводят с несколькими приближениями?
Что такое электротепловая аналогия?